## Slide 1: Исследование возможности построения подсистемы ТОРО с помощью облачных технологий
Докладчик: студент Столяров К.И
Научный руководитель: Овсянников М.В., к.т.н, доцент
Notes: Добрый день, вашему вниманию хочу предоставить доклад на тему: Методы и алгоритмы построения контроля и диагностики оборудования бумагоделательной машины.

## Slide 2: Проблемы контроля и диагностики на примере БДМ
Общий алгоритм ТОРО
Выбор метода анализа ВС
ДПФ
Анализ спектров ВС
Edge сервер
Заключение
HTTP POST запросы
Notes: На многих предприятиях сложился подход при котором машины и агрегаты работают в непрерывном режиме так называемого “отказа” изделия. Довольно часто такая стратегия обслуживания приводит к существенному увеличению расходов на ТО из-за незапланированных отказов оборудования, отсутствия статистики отказов для пополнения склада запасных частей и более дорогой стоимости “срочных” работ. Примером машины для которой непредвиденные отказы выливаются в большие производственные издержки является БДМ. Данный агрегат состоит из более 1000 узлов, каждый из которых необходимо диагностировать и производить определенный набор работ ТО.

## Slide 3: Структура контроля и диагностики ТОРО
Каталогизация диагностируемого оборудования в облачном интерфейсе
Создание матрицы критичности
Определение критичности оборудования
Формирование периодичности опроса датчиков
Настройка каналов измерения
Проведение диагностических работ
Формирование наряда для устранения отказа
Анализ отказа
Корректировка ТОРО
Общий алгоритм ТОРО
Выбор метода анализа ВС
ДПФ
Анализ спектров ВС
Edge сервер
Заключение
HTTP POST запросы
Notes: Структуру процесса контроля и диагностики можно представить следующим образом:
На первом этапе идет формирования каталога диагностируемого оборудования (наиболее удобно использовать древовидную структуру данных цех-система-подсистема-машина-точка контроля)
На следующем шаге идет формирование матрицы критичности.
После чего по указанным в этом документе критериям выставляется оценка критичности оборудования. От этой оценки будет зависеть периодичность диагностики оборудования и набор работ ТО.
После того как составлен список периодичности диагностических работ, производится настройка каналов измерения, например для измерения вибрации определяется периодичность измерения, параметры измерения, выбор фильтров, если производится частотное разложение сигнала, определяют частотный диапазон и количество линий Фурье спектра.
При превышении измеряемых параметров определенных пороговых аварийных значений, формируется заказ ремонтных работ в отдел ТО, а также заносится в БД текущая наработка узла для формирования статистического ряда определения остаточного ресурса узла.
После анализа отказа производится корректировка ТО данного агрегата или же его конструкторская доработка.

## Slide 4: Определение критичности оборудования.
Формирование экспертной команды
Определение потенциальных дефектов
Создание БД дефектов узла, их причин и последствий
Общий алгоритм ТОРО
Критичность узла
Остаточный ресурс узла
Выбор метода анализа ВС
ДПФ
Анализ спектров ВС
Результаты применения
продукционных правил
Заключение
Оценка по критериям:
Безопасность
Потеря производительности
Степень эксплуатации
Частота отказов
Стоимость ТО
*Оценка остаточного ресурса узла
Определение критичности
согласно методологии FMEA
или с помощью продукционных
правил
Составление протокола с результатами анализа
Notes: Критичность оборудования определяется в соответствии с методологией FMEA, и на основании ее определяется периодичность диагностики оборудования и список проводимых работ ТОРО.

## Slide 5: Определение критичности оборудования. Матрица критичности.
Общий алгоритм ТОРО
Критичность узла
Остаточный ресурс узла
Выбор метода анализа ВС
ДПФ
Анализ спектров ВС
Результаты применения
продукционных правил
Заключение
Notes: Для проведения анализа по данной методологии необходимо составить матрицу критериев. Пример такой матрицы вы можете видеть на слайде.

## Slide 6: Определение остаточного ресурса
Общий алгоритм ТОРО
Критичность узла
Остаточный ресурс узла
Выбор метода анализа ВС
ДПФ
Анализ спектров ВС
Результаты применения
продукционных правил
Заключение
Поставленная задача решается тем, что для определения остаточного ресурса проводят испытания в следующей последовательности.
Проводят испытания серии объектов.
Ожидают отказа первого объекта и фиксируют момент времени отказа Т1.
Фиксируют время наработки до отказа первого объекта в момент времени Т1. Наработку объекта, при которой произошел отказ можно определить, как общую наработку от момента начала эксплуатации до момента не возможности ее продолжения.
Фиксируют время наработки остальных объектов испытываемой серии в момент времени Т1.
Наработки неотказавших за этот же период объектов являются дополнительной (и весьма ценной) информацией о надежности всей контролируемой совокупности объектов.
Эти наработки называют цензурирующими.
На основе выборки по исследуемой серии объектов с соответствующими им временами отказа или временем наработки формируют статистический ряд.
*Способ определения остаточного ресурса технических объектов : пат.2502974 Бочкарев С.В., Цаплин А.И., Овсянников М.В.,Ташкинов А.Б., Арбузов А.А., Щенятский И.А
Notes: В работе используется оригинальный метод определения остаточного ресурса на основе цензурирующих выборок. В результате применения метода определяются параметры функции распределения плотности вероятности отказов, на основе которых рассчитывается остаточный ресурс узла с заданным уровнем надежности.
Преимущества данного метода определения остаточного ресурса заключается в том, что оценка остаточного ресурса возможна даже при очень малой входной выборке. Объем выборки будет влиять на точность определения остаточного ресурса.

## Slide 7: Процесс прогнозирования параметров надежности
Получить выборку наработок с информацией о состоянии объектов
Сформировать статистический ряд
Определить накопленные интенсивности отказов
Определить параметры функции распределения
Определить гамма-процентный ресурс или другие необходимые параметры надежности
Ожидать отказа следующего объекта
Предлагаемый алгоритм на основе метода квантилей позволяет на самых ранних стадиях эксплуатации (при отказе первого же изделия) получать эффективные оценки, которые уточняются по мере отказов каждого последующего изделия).
Метод квантилей предполагает поиск значений соответствующих параметров, которые бы обеспечивали максимальное правдоподобие формы в соответствии с полученными точками.
Общий алгоритм ТОРО
Критичность узла
Остаточный ресурс узла
Выбор метода анализа ВС
ДПФ
Анализ спектров ВС
Результаты применения
продукционных правил
Заключение

## Slide 8: Результат построения функции распределения интенсивности отказов по цензурированной выборке.
Общий алгоритм ТОРО
Выбор метода анализа ВС
ДПФ
Анализ спектров ВС
Edge сервер
Заключение
HTTP POST запросы
Notes: Метод был апробирован на двух выборках отказов однотипных узлов (электродвигателей и подшипниках сукноведущих валов), предоставленных ЦБК.
Результаты опробирования показали, что метод обеспечивает определение остаточного ресурса с погрешностью 4% уже при 3-м отказе узлов данного типа. Результаты эксперимента были проведены на выборке из 18 подшипников сукноведущих валов и 5 электродвигателях.

## Slide 9: Выбор метода анализа вибросигнала.
Анализ вибросигнала
Анализ во временной зоне
Анализ в частотной зоне
Статистический анализ
Среднее квадратичное значение(RMS)
Пик-фактор
Анализ формы сигнала
Полосовая фильтрация
Спектральный анализ ДПФ
Вейвлет анализ
Notes: Существует несколько методов анализа временного сигнала: анализ во временной зоне( т.е. анализ формы и значения сигнала с датчика) и частотный анализ. На практике эти два метода часто используют совместно, т.к с помощью анализа во временной зоне не возможно определить локализацию дефекта, это его существенный недостаток.

## Slide 10: Выбор метода анализа вибросигнала. Пик-фактор.
Суть метода Пик-Фактора(ПФ)состоит в том, что наличие даже зарождающихся дефектов в подшипнике приводит к появлению высокочастотных ударных импульсов и, следовательно, к увеличению уровней пиков амплитуд в высокочастотном сигнале вибрации, при этом его среднеквадратичные уровни, в общем случае, могут даже оставаться неизменными.
*Методы контроля состояния подшипников качения [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://blog.vibroexpert.ru/?tag=amplitudnye-piki
Общий алгоритм ТОРО
Выбор метода анализа ВС
ДПФ
Анализ спектров ВС
Edge сервер
Заключение
HTTP POST запросы
Notes: Для анализа сигнала вибрации во временной зоне используют метод Пик-фактор. Данный метод основан на том что при зарождающихся дефектах в подшипнике появляются пики ударных импульсов в высокочастотной области, при этом среднеквадратичные уровни могут быть неизменные. Данный метод способен детектировать зарождение дефектов на более ранних этапах в отличии от методода СКЗ.

## Slide 11: ДПФ. Частотный анализ вибросигнала.
Спектральный анализ наиболее часто применяется для исследования структуры вибрации, как наиболее адекватный способ обнаружения составляющих вибрации.
Зная характеристические частоты конкретного подшипника, выявлять повышенные амплитуды вибрации на частотах, совпадающих с частотами возможных повреждений элементов, резонансных частотах деталей, на частотах протекания рабочего процесса помогает, тем самым метод может обнаружить и идентифицировать неисправность на различных стадиях его развития.
Согласно Теореме Найквиста –Шеннона (Котельникова) если аналоговый сигнал x(t) имеет ограниченный по ширине спектр, то он может быть восстановлен однозначно и без потерь по своим дискретным отсчетам, взятым с частотой, строго большей удвоенной верхней частоты.
Верхняя частота спектра выбирается так, чтобы умещались 10-20 гармоник частоты вращения.
*Vibration Monitoring & Analysis Handbook / Simon RW Mills BSc(Eng)
Общий алгоритм ТОРО
Выбор метода анализа ВС
ДПФ
Анализ спектров ВС
Edge сервер
Заключение
HTTP POST запросы
Notes: Спектральный анализ наиболее часто применяется для исследования структуры вибрации, как наиболее адекватный способ обнаружения составляющих вибрации.
Зная характеристические частоты конкретного подшипника, метод позволяет выявлять повышенные амплитуды вибрации на частотах, совпадающих с частотами возможных повреждений элементов, резонансных частотах деталей, на частотах протекания рабочего процесса помогает, тем самым метод может обнаружить и идентифицировать неисправность на различных стадиях его развития.
Достоинства метода: возможность локализации дефекта
Высокая помехозащищеность
К недостаткам можно отнести высокую стоимость оборудования, и трудность обработки нестационнарных сигналов.

## Slide 12: Диагностика неисправности по вибросигналу
Для анализа спектра вибрации подшипников необходимо знать гармоники характеристических частот подшипника. Ниже приведен их расчет:
Где S- скорость вращения вала (Гц), D – диаметр наружного кольца (мм), d- диаметр внутреннего кольца (мм), Bd – диаметр тел качения (мм), Nb – количество тел качения, - угол контакта (град.)
Vibration Monitoring & Analysis Handbook, Published by The British Institute of Non-Destructive Testing, 2010, ISBN 978 0 903132 39 7)
Общий алгоритм ТОРО
Выбор метода анализа ВС
ДПФ
Анализ спектров ВС
Edge сервер
Заключение
HTTP POST запросы
Notes: Одним из наиболее распространенных методов диагностики является вибромониторинг. Суть метода заключается в том, чтобы по сигналу с датчиков вибрации определять тренды повышения амплитуды тем самым определять общее состояние агрегата, либо же с помощью чатстотного разложения сигнала определять конкретный дефект диагностируемого узла. Например зная габариты подшипника мы можем выявлять с помощью частотного анализа гармоники его компонентов, тем самым судить о конкретной локализации дефектов в нем.

## Slide 13: Анализ спектров вибросигнала. Диагностика на основе нейронных сетей.
Методы анализа прямого спектра и спектра огибающей могут быть реализованы с применением теории искусственных нейронных сетей. Применение математического аппарата нейронных сетей обеспечивает повышение точности процесса диагностики путем применения имеющихся знаний о работе аналогичных агрегатов. Кроме того, результаты измерения вибрации, как и любые другие физические измерения, подвержены некоторой случайности. А аппарат нейронных сетей относится к статистическим математическим методам, что позволяет ставить диагноз при значительных случайных составляющих обрабатываемого сигнала .
Достоинствами применения данной технологии является высокая точность определения дефекта, а также высокий уровень автоматизации процесса.
К недостаткам же можно отнести сложность реализации и обучения нейросети, кроме того, стоит выделить низкую степень унификации (для каждого нового узла необходимо создавать новую сеть и её обучать).
*Применение искусственных нейронных сетей для создания экспертной системы диагностирования технологического оборудования. / А. В. Семенченко.
Общий алгоритм ТОРО
Выбор метода анализа ВС
ДПФ
Анализ спектров ВС
Edge сервер
Заключение
HTTP POST запросы
Notes: Для автоматического распознавания спектров вибросигнала наиболее часто используют нейронные сети. Данный метод имеет высокую точность определения дефекта и высокий уровень автоматизациии процесса. Но у него есть существенный недостаток Очень низкая степень унификации т.к для каждого нового узла необходимо создавать новую сеть и обучать ее.
Поэтому было решено разработать систему частотного анализа на основе продукционных правил.

## Slide 14: Анализ спектров вибросигнала. Диагностика на основе решающих правил.
Рассмотрим пример типового спектра вибросигналов дефектных подшипников (Vibration Monitoring & Analysis Handbook, Published by The British Institute of Non-Destructive Testing, 2010, ISBN 978 0 903132 39 7)
Временной сигнал вибрации
Спектр
Решающее правило
Общий алгоритм ТОРО
Выбор метода анализа ВС
ДПФ
Анализ спектров ВС
Edge сервер
Заключение
HTTP POST запросы
Notes: Для работы системы были взяты типовые спектры неполадок подшипников из учебника британского университета неразрушающего контроля, на основе которых были разработаны продукционные правила. Метод реализован с помощью программы в среде Матлаб.

## Slide 15: Программный модуль частотного анализа вибросигнала
*Модуль написан на языке высокого уровня в среде Matlab
Выбор файла .xlsx и чтение массива данных вибросигнала
Чтение данных длины сигнала Tm, количества сэмплов FftL, Рабочей скорости SP, Коэффиентов дефектных частот BPFO,BPFI
Определение частоты дискретизации
Определение среднеквадратичных значений спектра, временного сигнала, пик фактора
Определение решающих правил для анализа спектра и временного сигнала
Общий алгоритм ТОРО
Выбор метода анализа ВС
ДПФ
Анализ спектров ВС
Edge сервер
Заключение
Результаты анализа
Построение спектра
HTTP POST запросы
Notes: На входе программы выбирается excel файл временного сигнала с датчика. После чего стандартной функцией быстрого преобразвания Фурье временной врибро сигнал раскладывается в спектр. Далее выводятся графики временного сигнала и его спектра. После чего определяется пик-фактор временного сигнала, и анализ массива спектра с помощью продукционных правил.

## Slide 16: Структура Edge сервера основанного на плате ArduinoYun
Измерительное устройство
Акселерометр
ADXL345
Сервер устройства Arduino Yun
(Edge Server)
Облачная служба SAP HCP IoT
Служба MMS
(служба данных, служба PUSH, служба подтверждения, обработчики входящих сообщений)
Интерфейс
I2C
Сообщения
(HTTP)
через
База данных
(SAP HANA, SAP Max DB, SAP ASE)
Пользователь
Приложение IoT (интерфейс)
Сохранение сообщений
Отправка PUSH-сообщений устройству и получение сообщений
Получение сообщений
Общий алгоритм ТОРО
Выбор метода анализа ВС
ДПФ
Анализ спектров ВС
Edge сервер
Заключение
HTTP POST запросы

## Slide 17: Диаграмма состояния обмена сообщениями показаний вибрации с Edge сервера
Общий алгоритм ТОРО
Выбор метода анализа ВС
ДПФ
Анализ спектров ВС
Edge сервер
Заключение
HTTP POST запросы
Notes: На входе программы выбирается excel файл временного сигнала с датчика. После чего стандартной функцией быстрого преобразвания Фурье временной врибро сигнал раскладывается в спектр. Далее выводятся графики временного сигнала и его спектра. После чего определяется пик-фактор временного сигнала, и анализ массива спектра с помощью продукционных правил.

## Slide 18
Настройка HTTP POST запроса значений амплитуд вибраций по осям X, Y, Z (GetAvrVibrationValue)
Тип сообщения
https://iotmmsp1941889917trial.hanatrial.ondemand.com/com.sap.iotservices.mms/v1/api/http/data/
d70fbdef-­‐dba4-­‐4f59-­‐85eb­‐-9e8131582b3c(ID Устройства)
URL POST
Header
Content-­‐Type: application/json;charset=UTF­‐8
Authorization: Bearer 7e59968f9f982eb5b7299dda365c94 (Токен)
Body
{"mode":"async","messageType":"091b562d43f936bef85b","messages":[{"Timestamp":114234,
“VibrationX":2.22, “VibrationY":6.59, “VibrationZ":6.5}]}

## Slide 19: Просмотр полученных результатов в БД на облачном хранилище HCP

## Slide 20: Заключение
Разработаны продукционные правила и апробированы на 18 временных сигналах вибрации, снятых с подшипниковых узлов БДМ.
Обработка сигналов происходила в программном комплексе MatLab, после чего результаты программы сравнивались с результатами анализа сигнала экспертом-вибродиагностом.
В 86% результат обработки сигнала и определённый программой дефект совпал с экспертным решением.
В 14% результаты программы определили предаварийное состояние узла, но причина неполадки не совпала с экспертным решением.
Полученные на основе использования решающих правил результаты дают основание сделать вывод о положительном эффекте применения этих методик, при не высоком уровне зашумлённости сигнала.
Настроен обмен сообщений Edge Сервера с платформой HCP для передачи амплитуд вибрации с MEMS акселерометра.
Выявлено что невозможно построить временной сигнал вибрации в облаке из-за ограничений по частоте передаче POST запросов.
Планируется разработать интерфейс для отображения спектров вибрации и также скрипт обработки GET запросов на изменение частоты сэмплирования и формирования массива амплитуд при разложении БПФ.
Общий алгоритм ТОРО
Выбор метода анализа ВС
ДПФ
Анализ спектров ВС
Edge сервер
Заключение
HTTP POST запросы
Notes: Данный метод распознавания спектров был апробирован на 18 временных сигналах вибрации снятых с подшипниковых узлов БДМ.
В 96 % результат обработки сигнала и определенный программой дефект совпал с экспертным решением
В 4 % результаты программы определили предаварийное состояние узла, но причина неполадки не совпала с экспертным решением.

## Slide 21: Спасибо за внимание!