## Slide 1
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
Кафедра “Компьютерные системы автоматизации производства”
Студент: Чжан Цзюньцзе
Группа: РК9-22М
Руководитель: Овсянников М.В.
Консультант: Буханов С.А.
Разработка облачной системы управления промышленным роботом

## Slide 2
Цель работы:
  Разработка облачной системы управления промышленным роботом .
Задачи：
Предпроектное обследование для облачной системы управления промышленным роботом.
Выбор аппаратной устройства и облачной платформы.
Выбор протокола и формата для обмена данным.
Проектирование структуры облачной системы управления.
Реализация программы фронтона облачной системы управления.
Реализация программы бэкенд(сервера) облачной системы управления.
Реализация программы микроконтроллера облачной системы управления.

## Slide 3
Применение технологии IIoT（Промышленный Интернет вещей） в современной промышленности в первую очередь отражается в промышленном производстве, Промышленный Интернет вещей реализует сбор и хранение данных об оборудовании и удаленное управление оборудованием, что повышает эффективность производства.
Интернет Вещей (IoT, Internet of Things) – система объединенных компьютерных сетей и подключенных физических объектов (вещей) со встроенными датчиками и ПО для сбора и обмена данными, с возможностью удаленного контроля и управления в автоматизированном режиме, без участия человека.
Промышленный интернете вещей

## Slide 4
Архитектурная схема облачной системы управления промышленным роботом

## Slide 5
Сравнение протоколов обмена данными в Промышленном Интернете вещей
MQTT протокол может предоставлять надежные службы обмена сообщениями в реальном времени для подключения удаленных устройств с небольшим количеством кодов и ограниченной пропускной способностью и высокая надёжность.
Сравнение протоколов обмена данными в промышленном Интернете вещей |  |  |  | 
 | DDS | CoAP | XMPP | MQTT
Участки | Сенсорный узел – Сенсорный узел | Сенсорный узел – Сервер | Сенсорный узел – Сервер | Сенсорный узел – Сервер
Подходит для сетей | С неограниченными возможностями | С ограниченными возможностям | С неограниченными возможностями | С ограниченными возможностям
Основа протокола | UDP | UDP | TCP | TCP
Передача сообщений в режиме реального времени | Да | Не | Да | Да
Надёжность | Высокая | Низкая | Высокая | Высокая

## Slide 6
MQTT протокол обмена сообщениями
Клиент(client) и брокер (broker) могут быть издателем или подписчиком (publisher/subscriber) сообщений.
Процесс обмена данными по протоколу MQTT как следующий :
Издатель отправляет данные на MQTT брокер, указывая в сообщении определенную тему, топик (topic). Подписчики могут получать разные данные от множества издателей в зависимости от подписки на соответствующие топики.

## Slide 7
WebSocket протокол обмена сообщениями
WebSocket — это полнодуплексный протокол связи между веб-клиентом и сервером. После подключения веб-клиента к серверу вся передача данных проходит через этот протокол. Данные в любом формате, таком как JSON, XML, HTML или изображения, могут быть отправлены друг другу во время общения.

## Slide 8
JSON формат для обмена данными
Сравнение форматов для обмена данными |  |  |  |  | 
 | Область применения | Кодирование и декодирование | Читаемость | Сложность формата данных | Облегченный формат
XML | Передача массивных данных | Сложно | Низкая | Сложная | Не
JSON | Передача небольших данных | Легко | Высокая | Простая | Да
JSON - это облегченный формат обмена данными. Легко читать и писать. Также легко анализировать и генерировать на машине.

## Slide 9
Диаграмма последовательности передач сообщения

## Slide 10
Основные управляющие команды роботом | 
MO | Задает перемещение в позицию из баз данных
SP | Задает скорость и ускорение перемещения робота
GO | Открыть схват
GC | Закрыть схват
TI | Задержка
WH | Текущая позиция
PRINT | Вывод данных
RS | Начало программы
RN | Конец программы
Робот-манипулятор Melfa RV-2AJ имеет 5 степеней свободы плюс схват, который имеет 2 состояния (закрыт-открыт).
Робот-манипулятор Melfa RV-2AJ

## Slide 11
База данных облачной системы управления роботом
В базе данных есть две основные таблицы, код управления роботом хранится в первой таблице, состояние робота в реальном времени хранится во второй таблице.
Мы используем систему управления базами данных Mysql в облачной системе управления промышленным роботом

## Slide 12
Вход в интерфейс системы управления

## Slide 13
Интерфейс управления облачной системы управления промышленным роботом

## Slide 14
Интерфейс запроса состояния робота облачной системы управления промышленным роботом

## Slide 15
Реализация программы фронтона облачной системы управления
Сообщение в формате JSON серверу как следующий:
{
“InstructionRobot”: “…….”
}

## Slide 16
Реализация программы бэкенда(сервера) облачной системы управления
Сообщение в формате JSON облачной платформе как следующий:
{
“CodeRobot”: “……”
}

## Slide 17
Реализация программы микроконтроллера облачной системы управления
Сообщение в формате JSON платформе Alibaba.cloud как следующий:
{
“PointX”: “X” ，
“PointY”: “Y” ，
“PointZ”: “Z” ，
“AngleJ6”: “J6”,
“AngleJ5”: “J5”,
“RorL”: “Right/Left”,
“AorB”: “Above/Below”,
“Grasp”: “O/C”
}

## Slide 18
Заключение
В проекте сделал разработку облачной системы управления промышленным роботом на основе промышленного Интернета вещей. Реализовано взаимодействие данных между устройством и облачной платформой.
Реализовано дистанционное управление промышленным роботом и контролирование состояния промышленного робота, и сохранение состояния робота в реальном времени в базе данных.

## Slide 19
Спасибо за внимание